上海黄金交易所

深圳短信接入区网络设备采购项目

采购书

# 一、项目需求

1、项目名称：深圳短信接入区网络设备采购。

2、采购需求：见附件1。

3、投标金额：小于40.5万元人民币（含税）。

4、投标保证金金额：人民币8100元。

注意：投标人递交的投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件，投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

5、中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

# 二、商务要求

1、投标人必须是在中国境内注册的独立法人，并具有相关经营资质。

2、投标人必须能够提供深圳本地化技术支持和服务（提供证明文件）。

3、投标人可为产品制造商或其代理商。如代理商投标，则须提供相关代理资质及所投防火墙原制造商全权委托书（格式见附件3）。

4、服务期间，中标人违反维保服务条款视为违约：违反2次，给予提醒，违反3次（含），每次须承担合同金额1%的违约金。

5、投标人除提交投标总价外，须提供投标产品、原厂服务、投标人服务分项报价，还须提交每台设备明细价格（不得出现类似赠品字样）。

6、付款方式：

1)   合同签订后，支付合同金额的30%；

2)   设备到货后，安装清点并加电无故障，且原厂服务生效（提供原厂服务生效证明，需注明原厂维保起止日期）并验收无误后，支付合同金额的40%；

3）  设备上线验收合格后，支付合同总金额的20%；

4）  服务满一年，支付合同总金额的5%；

5）  中标人开具为期2年，金额为合同总金额5%的银行保函后（保函受益人为上海黄金交易所，且不可撤销），支付合同总金额的5%；或在三年维保到期后，支付合同总金额剩余的5%。

7、投标金额为含税金额，包括安装服务（如有）和产品出售的所有税费。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的产品或服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

8、投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

9、本项目不支持联合投标，本项目不得转包或分包。

10、非招标人原因，中标人须在中标通知书发放后5个工作日内与招标人签订合同。合同签订后30个自然日内交货。否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。

11、招标要求中所需的资质文件都须提交原件复印件并加盖公章，中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件（营业执照、代理证明、全权委托书、法人代表授权书及身份证）PDF版本。

12、本项目投标金额小于40.5万元。

13、投标人未满足采购需求和商务要求全部条款者的，以废标计。

14、招标过程中有舞弊或作假行为的，或中标人在履约中存在违约行为的一经核实交易所有权要求其2年内不得参与交易所任何招标采购工作,如给交易所造成损失的,须进行赔付。

15、投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供或未按要求格式提供，以废标计。

- 响应人的商务报价文件（均需加盖公章）

明细报价单（单独密封）。

报价单中需详细列明设备品牌及型号。

2、响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为复印件。

- 法人授权委托书（格式见附件2），法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

- 提交针对商务要求的响应。

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

3、响应人的技术文件（均需加盖公章）

响应人提交的针对招标需求和评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 技术条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

4、响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件须单独密封。提交的投标文件格式不符或内容缺失，以废标计。

# 四、评分标准

评分标准见附件3。

# 五、采购程序安排

1、递交投标文件截止时间

2020年 5 月 19 日前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份，副本2份)，送至上海黄金交易所采购办，地址：上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼采购办，接收人：陈佳士，021-33128863。同时请附上联系人名片。

2、上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

3、中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件PDF版本。

上海黄金交易所

2020年 5 月 12 日

# 六、附  件

附件1：技术需求

一、需求概述

根据深圳短信接入区部署需求，需要分别采购4台网络交换机、2台网络防火墙。

二、技术需求

基本需求：

- 投标商品需为原厂全新产品，无任何翻新、返修等情况；

- 投标商需提供设备的安装，调试工作；

- 所购设备电源线缆需配置C13-C14接口电源线；

- 供应商需提供一年4次的设备巡检工作；

- 需采购网络交换机4台（分别为2台48口交换机、2台24口交换机）、网络防火墙2台;

- 所采购设备需购买3年7*24*4原厂硬件维保服务

- 交货地点：广东深圳

配置需求：

48口网络交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 包转发率≥140Mpps，满足设备全端口的线性转发 |
| 产品可靠性 | 支持模块化冗余双电源。 |
| 接口要求 | 千兆电口≥48， 1G/10G SFP+端口≥4 |
| 堆叠 | 支持设备堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN； |
| 链路聚合 | 支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、OSPF、BGP等 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等 |
|  | 支持IPv4/IPv6网络共存及双协议栈、IPV6 over IPV4隧道 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V2/V3 |
|  | 支持命令行接口（CLI），Telnet，SSH，Console口进行配置 |
| 资质认证 | 提供产品工信部入网证 |

24口网络交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 包转发率≥100Mpps，满足设备全端口的线性转发 |
| 产品可靠性 | 支持模块化冗余双电源。 |
| 接口要求 | 千兆电口≥24，1G/10G SFP+端口≥4 |
| 堆叠 | 支持设备堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN； |
| 链路聚合 | 支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、OSPF等 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等 |
|  | 支持IPv4/IPv6网络共存及双协议栈、IPV6 over IPV4隧道 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V2/V3 |
|  | 支持命令行接口（CLI），Telnet，SSH，Console口进行配置 |
| 资质认证 | 提供产品工信部入网证 |

网络防火墙

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 千兆电口≥12个 |
| 产品可靠性 | 支持模块化冗余双电源。 |
| 性能要求 | 吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥280万。 |
| 路由实现 | 支持静态路由、策略路由、OSPF、等路由协议。 |
| NAT功能 | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT。 |
| VPN | 支持IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
| 攻击防护 | 支持病毒防御、入侵防御、应用识别。 |
| 安全策略 | 支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤。 |
| 监控监测 | 支持链路载均衡功能，支持基于应用的智能选路，支持ICMP、UDP、TCP等协议的健康监测。 |
| IPv6 | 支持ipv6/ipv4双栈，支持ipv6 接口地址添加路由访问控制功能； 支持 nat64的转换； nat64转换支持先匹配 ipv6策略，然后再匹配nat64策略； 要求提供IPV6 ready证书； |
| 高可靠性 | 支持双机状态热备 支持双机配置同步 支持VRRP 支持IPSec VPN的IKE状态同步 |
| 设备管理 | 支持SNMPv2、SNMPv3等网络管理协议，并且支持Web方式进行远程配置管理 |
| 产品资质 | 提供产品工信部入网证 |

三、维保服务要求（三年、中标人提供）

| 一、服务频率 |
| --- |
| 序号 | 服务内容 | 频率 | 备注 |
| 1 | 巡检频率和次数 | 一年4次 |  |
| 2 | 故障处理 | 故障发生时处理 | 不限次数 |
| 3 | 系统变更、项目上线技术保障 | 系统变更或项目上线时，派遣技术保障人员，进行技术保障工作 | 保障起止时间根据交易所要求 |
| 4 | 高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期间的保障 | 在高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期间进行保障，技术保障人员(A\B角)进行技术保障工作，提供应急响应电话，当客户出现技术问题时，及时到达现场解决问题。 | 保障起止时间根据交易所要求 |

| 二、响应时间 |
| --- |
| 序号 | 服务内容 | 响应时间 | 备注 |
| 1 | 故障处理响应时间 | 接交易所通知后1小时内 |  |
| 2 | 技术咨询响应时间 | 接交易所咨询请求后1个工作日内 |  |
| 3 | 巡检报告 | 巡检结束3个工作日内提供 |  |
| 4 | 技术变更的评估响应时间 | 接交易所请求后2个工作日内 |  |
| 5 | 硬件返修件送达甲方的时间节点 | 购买7*24*4服务的。确认设备硬件故障后半小时内向厂商申请返修，在厂商受理返修申请并生成故障处理单号后4小时内进行设备更换。 |  |

| 三、服务日历 |
| --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 备注 |
| 1 | 电话支持 | 7*24 |  |
| 2 | 邮件支持 | 7*24 |  |
| 3 | 现场服务 | 非故障时5*9（工作日）；故障时根据交易所要求 |  |

附件2：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名、职务代表本公司授权 单位名称的被授权人的姓名、职务为本公司的合法代理人，参加“深圳短信接入区网络设备采购 ”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2020年×月×日签字生效，有效期至2020年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：________________

代理人（被授权人）签字：________________

被授权人职务：________________

单位名称（盖章）：________________

注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

附件3：全权委托书

## 全权委托书

致：上海黄金交易所

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理公司地址）的（代理公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方投标，根据贵方 （项目名称） 的投标邀请要求提供的由我方制造的货物/产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，（代理公司名称）于     年  月  日接受此件，以此为证。

代理公司名称（盖公章）：           	制造商名称（盖公章）：

签字人职务和部门：                 	签字人职务和部门：

签字人姓名(正楷)：                	签字人姓名(正楷)：

签字人签名：                      	签字人签名：

注：委托书中所有空格要素均需填写完整，否则视为无效委托，所投标书以废标计算。

附件4：评分标准

采购评分标准

一、评标原则：

1.采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

2.对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

3.合并投标后的有效投标少于3家，本次招标做流标处理。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；

            - 投标人资质或业绩不满足采购书要求的；或超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足采购书要求的；或投标价格大于/等于40.5万的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 对于投标商品在投标书上的描述，未能满足采购书基本要求的；

            - 投标人对采购书的商务及技术需求提出负偏离或保留的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的（均为废标）；

            - 有其他违法违规情形的。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中商务分为50分，技术分为50分。

评委对本次招标中涉及的各项评分因素进行评分，最后分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，投标时间较早的投标人为中标人。

如某投标人设备报价和服务报价的总价低于所有通过符合性审查投标人报价均价的比例超过28.31%（含），需在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、商务评分

符合招标文件要求的为有效投标。投标价为基准价得满分50分，以基准价为基础，投标报价得分计算公式如下：

投标基准价=有效投标最低价

投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×50

（取小数点后两位，四舍五入）。

五、技术评分

评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评标要素 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备相关 | 1、投标人对所投设备型号最近3年（2017年起）有使用成功案例，每提供1个案例得2分，满分10分。（需提供证明文件，如销售合同） | 10 |
|  | 2、投标人所选设备的品牌厂家在深圳地区有防火墙备件库的得2分，有交换机备件库的得1分。需提供盖章证明材料，得3分。 | 3 |
| 集成商需求 | 3、投标人拥有工信部颁发的 ITSS资质的得 2 分；投标人具备计算机信息系统集成资质二级的得1分，一级的得2分（需提供证书和盖章证明文件）。本项满分4分。 | 4 |
|  | 4、对招标文件中的实施方案：细化阐述集成方案规划，安装集成的步骤详细，清晰勾画工作重点难点，并提出得当的处置方式，得0-3分。 | 3 |
|  | 5、对招标文件中的项目集成时间计划：①时间规划契合项目要求，能够保证在适当的时间内完成项目实施的，得0-1分，②时间计划能够根据项目实施设置明确的检查点、里程碑或基线，得0-2分，③无计划不得分。 | 3 |
|  | 6、投标方的项目方案中，提供详细的测试及验收方案，测试验收方案针对性地描述了测试场景、验收条件、验收时间等要素的，得0-3分。 | 3 |
|  | 7、招标文件中的售后服务方案：①维保服务之外能够提供其他对本项目实施有实际意义的售后保障方案，得0-1分；②售后方案中包含细化的售后团队组成、应急响应流程等要素，应急流程详细、完善，包含具体问题故障预案场景得0-2分，③无方案不得分。 | 3 |
|  | 8、投标人针对本项目拟投入的团队中项目经理1人工作满8年并持有PMP证书得3分；技术人员2人及以上且工作满4年并持有网络高级证书CCIE或者HCIE得3分，否则得0分。本项0-6分。 | 6 |
| 技术需求 | 9、设备兼容性评估，投标人所投防火墙应与现有网络设备品牌的路由交换及防火墙（思科、华为、天融信）连通性相兼容，每兼容一个品牌得2分，本项最高6分，最低0分。 | 6 |
| 服务要求 | 10、投标人对交易所提出的维保服务要求提出各自的维保服务方案及承诺，交易所根据各投标人的维保承诺进行评分，如有高于交易所提出的维保服务要求的，一条得1分，最高2分，最低0分。 | 2 |
|  | 11、维保期间现场支持（需提供承诺书）：工程师7×24×4（4指4小时到场）现场支持，得2分，承诺2小时到现场再得2分，满分4分。 | 4 |
|  | 12、投标人能够提供合同期内一年一次投标产品设备使用培训（培训计划或方案）的得1分，一年两次及以上的得3分，否则得0分。 | 3 |

注1：请投标人在“应答指南”一栏注明投标文件中响应该评分细则的位置和页码数。

注2：每一评分项不重复得分。

注3：因具有资质、证书等原因得分的，须提交清晰的资质或证书的原件复印件，并加盖公章，否则不能得分。