历史数据移植项目（含租借基准利率功能）

配套服务器采购书

# 一、项目情况

- 项目名称：历史数据移植项目（含租借基准利率功能）配套服务器采购。

- 采购需求：详见附件2。

- 投标金额：小于人民币20万元（含税）,投标金额包含投标人为提供本合同项下所有产品或服务所涉及到的所有费用，如税费、运费等。

- 交货日期：合同签订后的30个自然日内交货。

- 交货地址：上海黄金交易所8楼机房（地址：上海市河南中路99号8楼）。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

# 二、商务要求

- 投标人必须是在中国境内注册的独立的企业法人，并具有相关经营资质。

- 投标人可为产品制造商或其代理商。如代理商投标，则须提供相关代理资质证明或者原厂全权委托书（格式见附件）。

- 投标人必须能够提供上海本地化技术支持和服务。

- 付款方式：

- 合同签订后，支付合同金额的30%；

- 设备到货，安装清点并加电无故障，支付合同金额的40%；

- 安装验收通过后，支付合同金额的30%。

- 本项目需开具增值税专用发票，如所提供的产品或服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与上海黄金交易信息咨询有限公司签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

10. 招标过程中投标人如存在作假或舞弊行为，一经核实两年内不得参与交易所任何项目采购,如给交易所造成损失,须进行赔付。

11. 投标人未满足（同意）项目需求和商务要求全部条款者的，以废标计。

12. 投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供或未按要求格式提供或者提供的材料无效者，以废标计。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

①明细报价单（单独密封）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效。）；

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供，以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件务必单独密封。提交的投标文件格式不符或内容缺失，以废标计。

# 四、评分标准

评分标准详见附件3

# 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2020年10月19日16时30分，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式2份，正副本各一份)并附联系人名片送至上海黄金交易所（上海市黄浦区河南中路99号），接收人：胡文威，021-33128661。请附上联系人名片。

- 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本

上海黄金交易信息咨询有限公司

2020年10月13日

附件1：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      国家或地区的名称  的  公司名称     的  法定代表人姓名、职务    代表本公司授权    单位名称    的    被授权人的姓名、职务   为本公司的合法代理人，参加“     项目名称         ”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2020年×月×日签字生效，有效期至2020年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务：

单位名称（盖章）：

注：法定代表人和被授权人签字、公司盖章为必填项，未填完整的授权书视为无效授权。

附件2：采购需求

## 采购需求

- 基本要求

- 投标的服务器及存储需为著名品牌的原厂全新硬件产品，无任何翻新、返修等情况，服务器和存储需是同一家供应商。

- 中标人需提供所采购服务器和存储及其配件的安装调试服务，对无法正常运行的设备需进行更换，直至满足需求为止。

    - 所有机架式硬件设备需同时支持2.5英寸的SAS和SSD硬盘，硬盘接速率12Gb及以上，包含硬盘不返还服务；

    - 机架式硬件设备采用满配个数的10A/220V电源作为设备供电接入，满配C13-C14接口电源线；

    - 硬件设备自带硬件管理口，且功能全开；

    - 所提供服务器及配件的维保期为三年 7×24×4 原厂硬件维保服务；

- 配置要求及采购数量

总计1台服务器、1台存储。

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器指标 |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | ≥2颗Intel Xeon 处理器，每颗10核，2.4 GHz |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备 |
|  | 内存实配规格 | ≥128GB 2933 DDR4 |
|  | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T。 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥2*960GB SSD 硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
|  | 硬盘槽位 | 小盘配置范例：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
|  | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 |
| 网络 | 网卡 | ≥1块4端口千兆以太网卡，不占用PCIE扩展槽 ≥1块2端口万兆光纤接口以太网卡，含光纤模块 |
| 外接存储 | HBA卡 | 实配1块双端口16Gb SAN HBA卡，2根OM4光纤线 |
| GPU | GPU | ≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥3块双宽企业级GPU |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 可选支持前面板的Display Port接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥800w热插拔冗余电源 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  |  | 配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
|  |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 安全性 | 管理芯片安全功能 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商3年7x24x4,硬盘不返还服务。 |
| 存储指标 |
| 数量 | 磁盘阵列数量 | 1台 |
| 容量 | 磁盘阵列容量配置 | 配置12块 4TB 12G SAS 7.2K硬盘，最大支持192块SFF或者96块LFF |
| 控制器 | 存储控制器 | 2个热插拔存储控制器，每控制器配置16Gb SAN接口模块 |
| 缓存 | 高速缓存配置 | 支持≥8GB/控制器，存储系统掉电无需电池进行保护。 |
| 二级缓存 | 控制器缓存扩展 | 支持控制器SSD缓存扩展 |
| 数据保护 | RAID6数据保护 | 支持 |
| 容量扩展 | 动态扩容 | 最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可 |
| LUN容量 | 单一LUN最大支持容量 | 128TB |
| 硬盘类型 | 支持硬盘类型 | 支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘， |
| 虚拟化阵列 | 虚拟化阵列 | 允许数据卷跨越同时最多192块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定 |
| 高级功能 | 快照及克隆 | 配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个 |
|  | 数据复制 | 支持数据异步复制 |
|  | 自动分级存储 | 提供数据自动分级存储。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。 |
|  | 精简配置 | 支持精简配置 |
|  | 断电保护 | 支持断电保护 |

- 服务器及存储维护服务最低要求

在三年设备维保期内，除原厂提供的7*24*4的原厂硬件维保服务外，设备原厂或本次原厂授权的代理商需就采购的设备提供的维护服务（SLA），不得低于以下标准：

- 基本响应：提供服务周期内的7×24小时（含所有节假日）设备系统硬件维保服务；

- 不限次的节假日及上线节点的现场保障服务。服务人员具有不少于5年所维护设备的支持服务经验，能熟练处理各类故障。

- 技术服务：提供专职技术服务经理，协调处理故障报修及技术咨询等问题。

- 电话支持：不限次数，10分钟内响应。

- 远程支持：不限次数，邮件支持，技术咨询等。

- 现场服务：不限次数，现场故障解决技术人员4小时内到场提供维护服务，到场后2小时内完成故障定位，故障定位后如需更换备件，备件要求4小时内到场，恢复系统正常运行；对未现场完全解决的问题，服务工程师须至少每周与客户工程师联系，跟踪问题，分析协商处理方案，直至问题解决。

- 巡检服务：每季度对服务所涵盖的所有设备进行例行检查，检查设备的运行情况,并提供巡检报告。

- 升级服务：不限次数，包括补丁分析、升级，硬件微码升级等。

- 搬迁移位设备服务：不限次数，涉及服务器移位、搬迁项目等提供搬迁服务。

- 报告文档：提供正式的服务报告，巡检报告，故障处理报告，年度服务报告等。

- 培训服务：提供设备运维方面的技术培训，服务周期内一年不低于2次。

- 安装部署服务：提供安装部署服务，提供安装部署所需的网络、存储等临时设备。

- 管理服务：如提供的项目服务人员态度与能力不符合项目要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，技术服务经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，技术服务经理的上级领导5×8在现场监督改进直到问题完全解决。

附件3：评分标准

## 项目评分标准

一、评标原则：

1、采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

2、对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；

            - 投标人资质或业绩不满足采购书要求的；或超出经营范围投标的；

            - 投标价格大于或等于20万元的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 对于投标商品在投标书上的描述，未能满足采购书基本要求的；

            - 投标人对采购书的商务及技术需求提出偏离或保留的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的（均为废标）；

            - 投标人在投标过程中存在舞弊或串标行为的。

            - 有其他违法违规情形的。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中价格分为40分，商务技术分为60分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，按照投标时间先后排序中标候选。

如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过33.33%（含），需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其价格得分为满分（40分），其他有效投标得分计算公式如下：

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*40

五、商务技术评分

| 评标要素 | 参考评分方式 | 分项分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标方案 | 对招标文件中设备配置需求的实质性应答： （1）需求逐条响应并有实质性应答（0-20分） （2）实质性应答内容详细，标识、索引清晰（4分）。 （3）服务器CPU、硬盘、内存、网卡，存储硬盘、网卡等配置优于需求（0-6分）。 | 0-30 |
| 项目集成 | 投标方提供所投设备厂商的X86服务器2018年至今的采购合同副本，每提供一个合同给1分，最多可提供5份合同，本项满分5分 | 0-5 |
|  | （1）对设备的供货、安装调试、验收和配合应用系统上线等进行了合理安排和规划。（0-2分） （2）培训计划：提供系统平台组建、管理、维护等相关技术培训。（0-2分） | 0-4 |
|  | （1）硬件保修，本项目需要的所有硬件设备均需提供三年原厂保修，原厂商必须有稳定的服务队伍，投标人提供的硬件设备必须是原厂三年现场免费上门服务。（0-2分） （2）软件服务，投标人需对平台管理软件、软件运行环境提供五年免费技术支持服务。（0-2分） （3）故障处理，投标人负责组织解决平台系统整体运行过程中（包括平台系统软件和运行的应用软件系统）出现的故障。（0-2分） （4）质保期外服务，投标人应保证长期提供技术服务支持，并提供明确的报修电话等联系方式及7×24电话技术支持服务。（0-2分） （5）投标人选用具有从事相关平台系统项目经验的人员参与本项目的技术服务,相关工作经验5年以上，要求在方案中提供项目经验简介，中标后，未经招标人同意，不得替换项目组成员。（需提供证明文件,如社保单），5名及以上得5分；2至4名，得2分；2名以下不得分。（0-5分） | 0-13 |
| 综合项 | 机房备件：能够在招标方机房中配备所投设备零部件（如CPU、硬盘、IO板卡、风扇电源等；电源线、网线、光纤线等消耗品不属于该范畴，具体部件型号及描述由投标方提供）。每提供一种零部件加1分，满分4分 | 0-4 |
|  | 维保期间现场支持（需提供承诺书）：带有原厂工程师7×24×4（4指4小时到场）现场支持，得2分。否则得0分 | 0-2 |
|  | 维保期间培训服务及设备巡检：能够提供一年两次及以上的设备原厂培训（须提供培训计划或方案）得2分。没有得0分。 | 0-2 |

附件4：全权委托书

## 全权委托书

致：上海黄金交易信息咨询有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理公司地址）的（代理公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方投标，根据贵方 （项目名称） 的投标邀请要求提供的由我方制造的货物/产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，（代理公司名称）于     年  月  日接受此件，以此为证。

代理公司名称（盖公章）：           	制造商名称（盖公章）：

签字人职务和部门：                 	签字人职务和部门：

签字人姓名：                      	签字人姓名：

签字人签名：                      	签字人签名：

注：委托书中所有空格要素均需填写完整，否则视为无效委托，所投标书以废标计算。