上金所行情系统机房搬迁项目配套服务器及存储采购书

# 项目概况

- 项目名称：上金所行情系统机房搬迁项目配套服务器及存储采购书

- 采购需求：详见附件3。

- 投标金额：小于人民币75万元（含税）,投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

- 投标保证金：人民币15000元。

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。总分相同的，较早投标者中标候选排序在先。

# 商务要求

- 投标人必须是在中国境内注册的独立的企业法人，并具有相关经营资质

- 投标人可为产品制造商或其代理商。如代理商投标，则须提供所有投标产品的相关有效的代理资质。同时，所投的“机架式服务器”须出具原厂全权委托书。（全权委托书格式见附件2）。

- 付款方式：

（1）合同签订后，支付合同金额的30%；

（2）设备到货，安装清点并加电无故障，支付合同金额的40%；

（3）安装验收通过后，支付合同金额的30%。

- 投标金额为含税金额。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 非招标人原因，中标人须在收到中标通知书后的10个工作日内与上海黄金交易信息咨询有限公司签订合同，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并不予返还投标保证金。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

- 招标过程中投标人如存在作假或舞弊行为的，或中标人在履约中存在违约行为的,一经核实交易所有权要求其两年内不得参与交易所任何招标采购项目,如给交易所造成损失,须进行赔付。

- 投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

- 报价单（单独密封，如有明细报价一并提供）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效）。

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表参考格式如下：

商务条款响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供（特别标注的除外），以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。参考格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件务必单独密封。

# 四、评分标准

评分标准详见附件4

# 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2021年3月16日前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份,副本2份)并附联系人名片,邮寄或送至上海黄金交易所采购办（上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼），接收人：谢骑臣，021-33128892。请附上联系人名片。

- 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本

上海黄金交易所

2021年3月9日

附件1：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      国家或地区的名称  的  公司名称     的  法定代表人姓名、职务    代表本公司授权    单位名称    的    被授权人的姓名、职务   为本公司的合法代理人，参加“上金所行情系统机房搬迁项目配套服务器及存储采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2021年  月  日签字生效。

特此声明。

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务（正楷）：

单位名称（盖章）：

注：法定代表人和被授权人签字、公司盖章为必填项，未填完整的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

附件2：

全权委托书

致：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理公司地址）的（代理公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方投标，根据贵方 项目名称 的投标邀请要求提供的由我方制造的货物/产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，（代理公司名称）于     年  月  日接受此件，以此为证。

代理公司名称（盖公章）：           	制造商名称（盖公章）：

签字人职务：                       	签字人职务：

签字人姓名：                      	签字人姓名：

签字人签名：                      	签字人签名：

附件3：采购需求

- 基本要求

- 投标的服务器及存储需为著名品牌的原厂全新硬件产品，无任何翻新、返修等情况，服务器和存储需是同一家供应商。

- 中标人需提供所采购服务器和存储及其配件的安装调试服务，对无法正常运行的设备需进行更换，直至满足需求为止。

    - 所有机架式硬件设备需同时支持2.5英寸的SAS和SSD硬盘，硬盘接速率12Gb及以上，包含硬盘不返还服务；

    - 机架式硬件设备采用满配个数的10A/220V电源作为设备供电接入，满配C13-C14接口电源线；

    - 硬件设备自带硬件管理口，且功能全开；

    - 所提供服务器及配件的维保期为三年 7×24×4 原厂硬件维保服务；

- 配置要求及采购数量

总计9台机架服务器，2台存储。

- 机架服务器9台，详细指标如下：

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | ≥2颗Intel Xeon 处理器，每颗20核，2.4 GHz，13.75M缓存 |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备 |
|  | 内存实配规格 | ≥256GB 2933 DDR4 |
|  | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥2*960GB SSD 硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
|  | 硬盘槽位 | 小盘配置范例：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
|  | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 |
| 网络 | 网卡 | ≥1块4端口千兆以太网卡，不占用PCIE扩展槽 ≥1块2端口万兆光纤接口以太网卡，含光纤模块 |
| 外接存储 | HBA卡 | 实配1块双端口16Gb SAN HBA卡，2根OM4光纤线 |
| GPU | GPU | ≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥3块双宽企业级GPU |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 可选支持前面板的Display Port接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥800w热插拔冗余电源 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  |  | 配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
|  |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 安全性 | 管理芯片安全功能 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商3年7x24x4,硬盘不返还服务。 |

- 存储2台，详细指标如下：

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 存储高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 容量 | 磁盘阵列容量配置 | 配置12块 4TB 12G SAS 7.2K硬盘，最大支持192块SFF或者96块LFF |
| 控制器 | 存储控制器 | 2个热插拔存储控制器，每控制器配置16Gb SAN接口模块 |
| 缓存 | 高速缓存配置 | 支持≥8GB/控制器，存储系统掉电无需电池进行保护。 |
| 二级缓存 | 控制器缓存扩展 | 支持控制器SSD缓存扩展 |
| 数据保护 | RAID6数据保护 | 支持 |
| 容量扩展 | 动态扩容 | 最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可 |
| LUN容量 | 单一LUN最大支持容量 | 128TB |
| 硬盘类型 | 支持硬盘类型 | 支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘 |
| 虚拟化阵列 | 虚拟化阵列 | 允许数据卷跨越同时最多192块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定 |
| 高级功能 | 快照及克隆 | 配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个 |
|  | 数据复制 | 支持数据异步复制 |
|  | 自动分级存储 | 提供数据自动分级存储。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。 |
|  | 精简配置 | 支持精简配置 |
|  | 断电保护 | 支持断电保护 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商3年7x24x4服务 |

- 服务器及存储维护服务最低要求（中标人提供，三年）

在三年设备维保期内，除原厂提供的7*24*4的原厂硬件维保服务外，中标人需就采购的设备提供的维护服务（SLA），不得低于以下标准：

- 基本响应：提供服务周期内的7×24小时（含所有节假日）设备系统硬件维保服务；

- 不限次的节假日及上线节点的现场保障服务。服务人员具有不少于5年所维护设备的支持服务经验，能熟练处理各类故障。

- 技术服务：提供专职技术服务经理，协调处理故障报修及技术咨询等问题。

- 电话支持：不限次数，10分钟内响应。

- 远程支持：不限次数，邮件支持，技术咨询等。

- 现场服务：不限次数，现场故障解决技术人员4小时内到场提供维护服务，到场后2小时内完成故障定位，故障定位后如需更换备件，备件要求4小时内到场，恢复系统正常运行；对未现场完全解决的问题，服务工程师须至少每周与客户工程师联系，跟踪问题，分析协商处理方案，直至问题解决。

- 巡检服务：每季度对服务所涵盖的所有设备进行例行检查，检查设备的运行情况,并提供巡检报告。

- 升级服务：不限次数，包括补丁分析、升级，硬件微码升级等。

- 搬迁移位设备服务：不限次数，涉及服务器移位、搬迁项目等提供搬迁服务。

- 报告文档：提供正式的服务报告，巡检报告，故障处理报告，年度服务报告等。

- 培训服务：提供设备运维方面的技术培训，服务周期内一年不低于2次。

- 安装部署服务：提供安装部署服务，提供安装部署所需的网络、存储等临时设备。

- 管理服务：如提供的项目服务人员态度与能力不符合项目要求，采购人提出改进要求，3个工作日内没有明显改进，技术服务经理5×8在现场监督改进，3个工作日仍然没有明显改进，技术服务经理的上级领导5×8在现场监督改进直到问题完全解决。

- 其他

- 本项目合同签订主体为上海黄金交易信息咨询有限公司；

- 招标过程中投标人如存在作假或舞弊行为的，或中标人在履约中存在违约行为的，一经核实，上海黄金交易所有权要求其两年内不得参与上海黄金交易所任何招标采购项目,如给上海黄金交易所造成损失,须进行赔付。

附件4：评分标准

项目评分标准

## 一、评标原则

- 本次招标采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

- 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

- 对招标文件或评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

- 合并投标后有效标书数量少于3家，项目按流标处理。

- 所有有效投标经评审后，技术得分大于等于36分的少于2家，项目做流标处理。

## 二、符合性检查

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标书未按招标文件所附格式或者招标文件所提要求提供各类文件者；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；

            - 投标人未提供代理资质证明的；或两家及以上投标人提供了同一品牌产品的原厂全权委托书

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足要求的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”要求及本采购书附件3 “采购需求”要求全部条款者；

            - 投标总价格大于或等于75万元的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；

            - 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。

## 三、评标标准

- 本项目招标评标采用综合评分法，满分为100分。其中价格分为40分，技术分为60分。

- 对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，以投标较早者排序在先。

- 如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过26.39%（含）需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

## 四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（40分），其他有效投标价格得分计算公式如下：

## 投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*40

## 五、技术评分

实质性响应招标文件项目需求的投标为有效投标，否则视为废标。评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评标要素 | 评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标案例 | 投标人所投设备厂商的服务器自2018年1月1日至今有成功销售案例，每提供1个案例，视提供案例的合同金额及同品牌产品合同金额占比等综合打分，得0-1分，最多提供10个案例，本项满分10分。 注：1、合同涉及产品可为本次投标产品或原厂商同类服务器产品；合同签署人不需为投标人；框架合同不得分。 2、合同无签署日期不得分；合同标的须包括本项目同类产品，否则不得分。 3、合同包含其他产品的，则扣除其他产品金额后参与评分；无法准确统计本项目同类产品金额的，不得分。 | 10 |
|  | 投标人所投设备厂商的存储产品自2018年1月1日至今有成功销售案例，每提供1个案例，视提供案例的合同金额及同品牌产品合同金额占比等综合打分，得0-1分，最多提供10个案例，本项满分10分。 注：1、合同涉及产品可为本次投标产品或原厂商同类存储产品；合同签署人不需为投标人；框架合同不得分。 2、合同无签署日期不得分；合同标的须包括本项目同类产品，否则不得分。 3、合同包含其他产品的，则扣除其他产品金额后参与评分；无法准确统计本项目同类产品金额的，不得分。 | 10 |
| 产品优势 | 投标的服务器产品具备节能环保相关认证或证书的（如：中国环境标志认证），得1分。 投标的服务器产品具备降低机房能耗相关认证或证书的（如：能源之星），得1分。 | 2 |
| 项目人员 | 投标人承诺针对此次投标项目指定投标设备原厂专人项目经理进行项目管理，项目经理有5年以上工作经验，且相关工作经理丰富，工作能力强的，得0-2分，项目经理拥有PMP资质再得1分(须提供项目经理工作简历及PMP证书)。 除项目经理外，视提供工程师的经验能力及数量对负责项目实施的原厂工程师进行评分（需提供原厂工程师名单，工程师为原厂工程师的证明文件（如社保单）及工作简历），5名以上得0-3分；2（含）至5（含）名，得0-2分；2名以下不得分。 | 6 |
| 投标方案 | 对招标文件中的总体部署方案进行评分：①有基本合理的部署方案，得0-1分；②部署方案对需求理解深刻，技术路线合理，高可用性强，部署方式先进，再得0-2分；③无方案不得分；本项满分3分。 | 3 |
|  | 对招标文件中的安装实施方案进行评分：①有基本合理的安装实施方案，得0-1分；②方案有重点难点分析，有相应的解决方法，步骤具体，可执行性强，再得0-3分；③无方案不得分；本项满分4分。 | 4 |
|  | 对招标文件中的项目集成时间计划进行评分：①有基本的项目时间计划，时间计划能覆盖需求时间节点，视贴合程度，得0-1分； ②时间计划中对每个重要节点的规划合理、任务描述清晰，并有相应提交物目录，再得0-3分； ③无计划不得分；本项满分4分。 | 4 |
|  | 对招标文件中的项目质量管理进行评分：①有基本的项目质量管理方案，质量管理覆盖项目全过程，视质量管理方案对项目的理解得0-1分；②项目质量管理方案细化清晰，对项目进行中可能存在的风险均有具体应对措施，再得0-3分； ③无方案不得分；本项满分4分。 | 4 |
|  | 对招标文件中的项目验收方案进行评分：①有基本合理的验收方案，得0-1分；②验收方案对项目各阶段验收工作描述详尽，具备专业体系化的验收标准，对验收各阶段可能存在的不通过情况均有应对方案，再得0-2分； ③无方案不得分；本项满分3分。 | 3 |
|  | 对招标文件中得售后维护方案进行评分：①有基本日常故障处理流程及方案的得0-1分；②故障处理流程描述清晰得当、售后保障方案可执行强，售后响应体系完整，售后团队分级分层管理，再得0-3分； ③无方案不得分；本项满分4分。 | 4 |
| 本地备件库 | 除招标需求要求存放的备件外，能在上海机房现场额外提供相应备件（如：CPU、内存、HBA卡、硬盘、RAID卡、网卡等），每提供一个品种备件（数量须5件以上）得0.5分，同类型备件不重复得分，本项最多可得3分。 | 3 |
| 维保服务承诺 | 投标人承诺维保期间投标产品技术人员1小时内（含1小时）到现场服务得2分，备件2小时内（含2小时）到现场得1分，本项满分3分。需提供投标人承诺函并加盖公章，无承诺函不得分。 | 3 |
|  | 投标人承诺提供半年（含）以上5*8原厂人员驻场服务得2分。需提供投标人承诺函并加盖公章，无承诺函不得分。 | 2 |
| 培训计划 | 投标人承诺维保期间投标设备原厂能够提供一年两次以上的设备原厂培训得1分，一年五次及以上的设备原厂巡检及报告得1分，满分2分。需提供投标人承诺函并加盖公章，无承诺函不得分。 | 2 |

注1：请投标人注明投标文件中响应该评分细则的位置和页码数。

注2：每一评分项不重复得分；须提交证明材料得分的，证明材料均需加盖公章，否则不能得分。

注3：因具有资质、证书等原因得分的，须提交清晰的资质或证书的原件复印件，否则不能得分。