上海黄金交易所

深圳运营中心大楼空气质量治理服务

采购书

# 一、项目需求

1、项目名称：上海黄金交易所深圳运营中心大楼空气质量治理服务采购。

2、采购需求：见附件1。

3、投标金额：小于72万元人民币（含税）。

4、投标保证金金额：人民币14400元。

注意：投标人递交的投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件，投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

5、中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

# 二、商务要求

1、投标人必须是在国内注册的独立法人，具有独立签订合同的权力，履行合同的能力，及相关经营资质，需提供有效营业执照。

2、投标人必须能够提供深圳本地化技术支持和服务。

3、投标金额为含税金额，投标人须提交本服务总价。中标人需按照不同税率开具不同发票。

4、付款方式：收到中标人开具的合格增值税专用发票后7个工作日内付款,方式如下:

1.合同签订后，支付合同总金额的50%；

2.空气治理工程竣工验收合格后，支付合同总金额的45%；

3.货物质保期第4年期满后，中标人开具为期4年，金额为合同总金额5%的保函后（保函受益人为上海黄金交易所深圳备份交易中心，且不可撤销），支付合同总金额的5%。

5、投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

6、本项目不支持联合投标。除检测服务外，不得分包或转包。

7、非招标人原因，中标人须在中标通知书发放后10个工作日内与上海黄金交易所深圳备份交易中心签订合同。

8、招标要求中所需的资质文件都须提交原件复印件并加盖公章，中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件（营业执照、法人代表授权书及身份证）PDF版本。

9、投标人未满足项目需求和商务要求全部条款者的，以废标计。

10、招标过程中有围标、串标等舞弊行为或作假行为的，或中标人在履约中存在违约行为的一经核实招标人有权要求其2年内不得参与招标人系统内任何招标采购工作,如给招标人造成损失的,须进行赔付。

11、投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供，以废标计。

- 响应人的商务报价文件（均需加盖公章）

明细报价单（单独密封）。

2、响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为复印件。

- 法人授权委托书（格式见附件2），法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

- 提交针对商务要求的响应。

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

商务条款响应表格式如下（参考格式）：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

3、响应人的技术文件（均需加盖公章）

响应人提交的针对招标需求和评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表（参考格式）：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 技术条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

4、响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件须单独密封。提交的投标文件内容缺失，以废标计。

# 四、评分标准

评分标准见附件3。

# 五、采购程序安排

1、递交投标文件截止时间

2021年4月7日下午16时30分，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式2份，正副本各一份)送上海黄金交易所，地址：上海市中山南路699号9楼912办公室，接收人：陈佳士，021-33128863。同时请附上联系人名片。

2、上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

3、中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件PDF版本。

上海黄金交易所

2021年3月30日

# 六、附  件

附件1：技术需求

一、基本情况

1.1 项目名称：上海黄金交易所深圳运营中心室内空气质量治理。

1.2 项目地点：深圳市福田区民田路西侧上海黄金交易所深圳运营中心。

1.3实施时间：预估时间为2021年4月，具体时间待采购人通知。

1.4 招标控制价：小于72万元。投标价格应包含投标人为提供本项目所有服务所涉及到的所有费用（含税）。

二、工作内容

2.1室内空气质量治理：上海黄金交易所深圳运营中心共8层，其中地下3层，地上5层。本次室内空气质量治理包括除2F备份数据机房、-1F商业区域、-2F机电设备房以及-3F保管库之外的所有区域，治理（建筑）面积约18000㎡（此数据仅供投标人报价参考，结算时以实测面积为准）。

2.2维保期服务：治理后，自室内空气质量经全面检测合格之日起进入维保期。维保期为8年，国家及行业标准有更长期限的，按国家及行业标准执行。

三、技术需求

3.1治理服务

3.1.1 主要治理对象：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质。

3.1.2 治理方式：以光触媒产品为主、辅以甲醛清除剂、空气净化器等，结合多种科技设备和治理产品，针对项目地污染源进行专项和综合治理，同时利用光触媒的长效净化技术对治理空间进行长期的持续动态净化，达到标本兼治的效果。

3.1.3 治理目标：治理后的各项指标低于国家《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002规定数值，安全无毒、无异味、无二次污染，长期有效不反弹。主要指标参见下表：

| 参数 | 标准值 |
| --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10 mg/m3 |
| 苯 | ≤0.11 mg/m3 |
| 甲苯 | ≤0.20 mg/m3 |
| 二甲苯 | ≤0.20 mg/m3 |
| TVOC | ≤0.60 mg/m3 |
| 氨 | ≤0.20 mg/m3 |
| 氡 | ≤400 Bq/m3 |

3.1.4 施工要求

3.1.4.1 服务过程中所使用的产品均应通过国家权威部门验证，安全可靠，无二次污染。治理药剂应无毒无气味，不得采用含香精的浓香治理材料，不得以香精气味剂掩盖异味的方式达到治理效果。投标人须提供所用产品的成分检测CMA检测报告；甲醛、苯、氨、TVOC降解率CMA检测报告；口服无毒无害CMA检测报告（检测结果必须达到实际无毒级）；皮肤测试无刺激性CMA检测报告（检测结果必须达到对皮肤无刺激性）。

3.1.4.2 针对天花、墙面、玻璃、地面、家具等，根据不同材质，采取规范有效的施工工艺和流程，不留死角、不偷工减料；不得对家具、装饰材料等造成实质性的脱色、变色、氧化、霉变。

3.1.4.3 施工时，采取有效措施做好现场成品保护；施工结束后，做好现场打扫和垃圾清运。

3.1.4.4 施工工期不超过7天（采购人提前3天通知服务商开工时间）。

3.2检测服务

3.2.1检测机构资质：治理服务商委托的第三方检测机构须具有空气检测CMA认证，检测完成后出具CMA检测报告。

3.2.2检测方法：参照《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002中关于空气质量检测的标准流程执行。

3.2.3 检测方式：施工验收时的检测采用全检方式；维保期内的检测可采取抽检方式。

3.2.3.1 全检：不得少于70个点位。

3.2.3.2 抽检：对独立房间，按照房间总数5%的数量进行抽检，具体房间届时由采购人确定；对开敞办公区，按照面积进行选点抽检。房间或开敞办公区采样选点标准参照下表。

3.2.3.3 全检/抽检采样选点标准参考表：

| 房间使用面积（㎡） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50，＜100 | 2 |
| ≥100，＜500 | 不少于3个点 |
| ≥500，＜1000 | 不少于5个点 |
| ≥1000 | ≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1个点，增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算。 |

四、维保要求

4.1维保期内出现质量问题，服务商应保证快速反应，在接到使用方通知后，响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理。

4.2维保期间前3年内，治理服务商需组织每年2次的第三方检测，委托具有CMA资质的第三方检测机构对治理区域内的空气质量进行抽检。若在某区域无明显新增污染源的情况下检出空气质量不合格的，治理服务商需免费进行改善性治理，直至各项指标低于国家《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002规定数值。维保期满3年后，采购人可根据需要，不定期委托第三方检测机构对治理区域进行空气质量检测，在检测区域未发生重大调整和变化的情况下，如检测结果不达标，服务商需重新治理直到合格，且本次检测费用由治理服务商承担；如检测结果达标，则此次检测费用由使用方承担。

附件2：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名代表本公司授权 单位名称的被授权人的姓名为本公司的合法代理人，参加“深圳运营中心大楼空气质量治理服务”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经法定代表人及代理人签字(或盖章)后生效。

特此声明。

法定代表人签字(或盖章)：________________

代理人（被授权人）签字：________________

单位名称（盖章）：________________

注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

附件3：评分标准

采购评分标准

一、评标原则：

1.采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

2.对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

3.对采购书及评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

4.合并投标后的有效投标少于3家，本次招标做流标处理。

5.所有有效投标经评标后，技术得分大于等于45分的少于2家，则本次招标做流标处理。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未在投标截止日期前提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章、或没有出具法定代表人和代理人身份证复印件者；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足采购书要求的；

            - 投标价格大于或等于72万的；

            - 投标文件未能满足“商务要求”、“响应文件”要求和本采购书附件1中“技术需求”全部条款者；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的, 或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（均为废标）；

            - 有其他违法违规情形的，或符合采购书规定的其他废标条款。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中价格分为25分，技术分为75分。

评委对本次招标中涉及的各项评分因素进行评分，最后分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，投标时间较早的投标人为中标人。

如某投标人报价的总价低于所有通过符合性审查投标人报价均价的比例超过27.78%（含），需在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。投标价为基准价得满分25分，以基准价为基础，投标报价得分计算公式如下：

投标基准价=有效投标最低价

投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×25

（取小数点后两位，四舍五入）。

五、商务技术评分

评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评分标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务技术评分 （75分） | 1、提供2018年1月1日起单个空气治理项目业绩合同： 1、建筑面积≥10万平米及以上项目，每提供一个案例得1分； 2、5万平米≤建筑面积<10万平米项目，每提供一个案例得0.5分； 3、1万平米≤建筑面积<5万平方米项目，每提供一个案例得0.2分； 以上3项可合计，最高得分10分。 （业绩认定标准：需提供合同关键页【合同首页、标的页、面积页、签字盖章页】扫描件作为证明文件，框架合同按订单为依据；业绩数量以合同数量计取，每个项目需提供验收报告，原件备查，必要时去项目现场核实。以上要素需全部具备且清晰可辨，方可认定为有效业绩）。 | 10 |
|  | 2、以下证书，每提供一项得0.5分，最高得2分。 1.具有ISO9001质量管理体系认证证书（范围须包含本项目类别内容）； 2.具有ISO14001环境管理体系认证证书（范围须包含本项目类别内容）； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书（范围须包含本项目类别内容）； 4.具有知识产权管理体系认证证书（范围须包含本项目类别内容）。 (须提供证书原件复印件) | 2 |
|  | 3、具备有效期内的空气治理行业相关资质证书： 1.具备省级室内环境卫生行业协会颁发的“室内环境污染治理资质等级证书（甲级）”得3分； 2.具备中国室内装饰协会净化治理专业委员会颁发的“室内环境净化治理行业施工资质证书（甲级）”再得3分； 最高得6分。 （以上资料须在有效期内，须提供资质证书复印件，不提供不得分，原件备查，招标人有权在评审结束后对中标候选人材料进行网络查询及原件核实）。 | 6 |
|  | 4、参与空气治理行业相关的国家标准、行业标准或地方标准制定： 每参与一项标准制定，得2分，最高得6分。 （子母公司可视为同一家公司有效得分，但必须提供相关证明材料；参与团体标准或企业标准制定不得分；须提供参与制定标准封面页、及起草单位页截图或国家权威机构网站发布截图或主导、参与标准制定的第三方权威机构出具的书面证明文件作为证明材料，证明材料须体现标准名称、编号及参与制定单位名称，证明材料须清晰可见，原件备查，招标人有权在评审结束后对中标候选人材料进行网络查询及原件核实）。 | 6 |
|  | 5、提供2018年1月1日以来下列相关证书： 1.获得政府部门颁发的守合同重信用称号，得1分； 2.获得政府部门颁发的A级或以上纳税人称号，得1分； 以上2项累计最高得2分。 （以上资料需在有效期内，提供证书复印件，不提供不得分；由行业协会或评级机构颁发的此类证书不得分。原件备查，招标人有权在评审结束后对中标候选人材料进行网络查询及原件核实）。 | 2 |
|  | 6、投标人参与本项目的施工技术力量，视其持有广东省室内环境卫生行业协会颁发的《室内环境污染治理专业技术人员培训证书》（其他省份同等级证书也视为有效）或中国室内装饰协会净化治理专业委员会颁发的《室内环境治理员合格证书》的施工人员的数量及履历，得0-4分。 同一施工人员同时持有两证，计为一人。 须提供施工人员清单并备注其所有证书，投标人须提供承诺函承诺信息真实有效（无承诺函不得分）。招标人有权在评审结束后对中标候选人材料进行网络查询、原件核实及实地核实。 | 4 |
|  | 7、拟派的项目负责人具备4年以上相关工作经验及1年以上项目带队管理经历的，得1分，再视其工作履历、成就和获奖情况得0-2分，最高得3分。 （需提供项目负责人的学历证书、相关资质证书、类似项目管理能力及项目经验的证明文件） | 3 |
|  | 8、投标人投入到本项目的施工人员包含5名（含）普通施工人员（须持有广东省室内环境卫生行业协会颁发的《室内环境污染治理专业技术人员培训证书》（其他省份同等级证书也视为有效））及5名（含）高级施工人员（须持有中国室内装饰协会净化治理专业委员会颁发的《室内环境治理员合格证书》（高级）的，得2分； 在上述基础上每增加1名高级施工人员的，得1分，最高得8分； 两项合计最高得10分。 （须提供拟配备团队成员清单、身份证复印件、资质证书、近半年内在投标人公司缴纳的社保证明，证明材料须清晰可见，原件备查（招标人有权在评审结束后对中标候选人材料进行网络查询、原件核实及实地核实））。 | 10 |
|  | 9、提供经CMA认证的检测机构出具的投标使用光触媒产品分解污染物检测报告： 1.比较投标人产品的甲醛去除率，视去除率高低得0-1.5分； 2.比较投标人产品的苯去除率，视去除率高低得0-1.5分； 3.比较投标人产品的氨去除率，视去除率高低得0-1.5分； 4.比较投标人产品的TVOC去除率，视去除率高低0-1.5分； 以上4项累计最高得6分。 （检测条件必须为可见光条件下检测，可见光包括太阳光、日光灯或白炽灯照射；非可见光条件下检测不得分；原件备查，招标人有权在评审结束后对中标候选人的检测报告向检测单位求证核实）。 | 6 |
|  | 10、提供经CMA认证的检测机构出具的投标使用光触媒产品可见光分析检测报告： 可见光下检测到羟基自由基信号的，得2分；其他不得分。 （检测条件必须为可见光条件下检测，可见光包括太阳光、日光灯或白炽灯照射；非可见光条件下检测不得分；原件备查，招标人有权在评审结束后对投标人的检测报告向检测单位求证核实）。 | 2 |
|  | 11、提供经CMA认证的检测机构出具的投标使用光触媒产品附着能力检测报告： 产品的粘附等级≥2级得1分，1级得2分，0级得3分，最高得3分。 （需提供原件复印件，招标人有权在评审结束后对中标候选人的检测报告向检测单位求证核实）。 | 3 |
|  | 12、提供经CMA认证的检测机构出具的投标使用光触媒产品颗粒粒径检测报告的。 检测报告中光触媒粒径＞10纳米的得1分，>5纳米的得2分，≤5纳米的得3分，最高得3分。 （原件备查，招标人有权在评审结束后对中标候选人的检测报告向检测单位求证核实）。 | 3 |
|  | 13、运用到本项目空气治理的核心产品光触媒为投标人自有品牌（子母公司产品属于自有品牌）得3分，属自有品牌且具有国家发明专利（非发明专利无效，过期专利无效），每具有1项专利得2分，最高得8分；（子母公司可视为同一家公司有效得分，但必须提供相关证明材料；以上资料需在有效期内，提供证书复印件，不提供不得分。原件备查（招标人有权在评审结束后对中标候选人材料进行网络查询及原件核实））。 | 8 |
|  | 14、对投标人治理方案从以下维度进行评分： 1.对本项目的特性、服务需求理解全面透彻，对重点难点分析准确，目标明确的，得0-2分； 2.净化治理产品和施工工艺合理可行，针对性强，在投标人以往案例得到有效检验和证明的，得0-2分； 3.施工过程注重项目进度和质量控制，根据质量和进度管理措施的有效性、针对性，得0-2分。 以上3项累计最高得6分。 | 6 |
|  | 15、提供额外空气质量检测服务：在原有前三年免费提供每年2次，共计6次空气质量检测服务的基础上，额外增加空气质量检测服务并提供正规CMA报告。 每提供1次，得1分，最高得2分 | 2 |
|  | 16、投标人根据本项目提供实质性的免费配套增值服务，视提供增值服务的价值，每提供一项增值服务得0-1分，最高得2 分。 | 2 |