上金所深圳运营中心安防提升采购书

# 项目概况

- 项目名称：上金所深圳运营中心安防提升采购

- 采购需求：详见附件2。

- 投标金额：小于人民币45万元（含税）,投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

- 投标保证金：人民币9000元。

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。总分相同的，较早投标者中标候选排序在先。

# 商务要求

- 投标人必须是在中国境内注册独立的企业法人，并具有相关经营资质。

- 付款方式：

  - 合同签订后支付合同总金额的30%；

  - 货物安装清点并通过验收，并提交货物安装验收单，经双方签字确认后，支付合同总金额的65%；

  - 维保生效且维保期满两年后，支付合同总金额的5%；

- 投标人必须能够提供深圳本地化技术支持和服务。

- 投标金额为含税金额。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 投标价格为含税报价。除提交投标总价外，投标人需提供明细报价。(不得出现类似赠品字样)

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的；或投标人在中标通知书发放后10天内不与上海黄金交易所深圳备份交易中心签订合同的，招标人有权不予退还投标保证金，且取消相关投标人的中标资格。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

- 投标人在招标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经核实，招标人有权要求其2年内不得参与招标人系统内任何招标采购工作。同时，对已中标的上述作假行为投标人，取消其中标资格并不予返还投标保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况造成招标人或守约方其他损失的，须进行赔偿。

- 投标人应按照所附合同模版（详见附件4）与甲方签订采购合同，原则上合同条款不做变更，但甲方同意变更的除外。

- 投标人参与投标表示同意上述所有条款。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

- 报价单（可单独密封）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法定代表人（投资人/负责人）授权书（格式见附件1），法定代表人（投资人/负责人）及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效）。

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表参考格式如下：

商务条款响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供（特别标注的除外），以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。参考格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表(参考格式)

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件可单独密封。

# 四、评分标准

评分标准详见附件3

# 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2022年6月10日前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份,副本2份)并附联系人名片,邮寄至上海黄金交易所采购办（上海市中山南路699号9楼912），接收人：谢骑臣，021-33128892。请附上联系人名片。

- 中标人在中标后须提交投标文件的电子格式版本

上海黄金交易所

2022年5月23日

附件1：法定代表人（投资人/负责人）授权书

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名（投资人/负责人）代表本公司授权 单位名称 的被授权人的姓名 为本公司的合法代理人，参加“上金所深圳运营中心安防提升采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经法定代表人（投资人/负责人）及代理人签字(或盖章)并加盖单位公章后生效。

法定代表人（投资人/负责人）签字或盖章：________________

代理人（被授权人）签字：________________

单位名称（盖章）：________________

注：授权书空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计；另附上提供法定代表人（投资人/负责人）和被授权人身份证正反面的复印件。

# 附件2：采购需求

- 项目概况

上海黄金交易所深圳运营中心共有8层，地上5层为办公区，地下3层为车库、设备房等。大楼共有6部电梯和8部消防疏散楼梯；电梯厅共计10间，其中地上7间，地下3间。

深圳运营中心大楼现有弱电安防系统由视频监控、大堂闸机以及部分对外出入口门禁构成。为进一步加强物业管理“物防、技防”水平，拟在现有安防系统的基础上，对各楼层电梯、消防楼梯和电梯厅等区域的出入口增加门禁系统，加强对运营中心大楼安全防控管理。

由于大楼已经装修完成投入使用，天花已经封顶，所以项目施工需对相关界面进行保护，避免损坏已有装修。

- 采购内容

各需求点如下：

| 序号 | 楼层 | 门禁类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5层 | 双向刷卡 | 8 | 2个电梯厅，2个消防梯 |
| 2 | 4层 | 双向刷卡 | 8 | 2个电梯厅，2个消防梯 |
| 3 | 3层 | 双向刷卡 | 8 | 2个电梯厅，2个消防梯 |
| 4 | 1层 | 4个通道闸增加双向人脸 | 8 | 原闸机为披克 |
| 5 | 地下1层 | 单向刷卡或双向刷卡 | 10 | 电梯前室和关键通道 |
| 6 | 地下2层 | 单向刷卡 | 4 | 电梯前室和关键通道 |
| 7 | 地下3层 | 单向刷卡 | 6 | 电梯前室和关键通道 |
| 8 | 电梯 | 梯控 | 4 | DT1-4客梯 |
| 9 | 档案室 | 高清摄像头 | 2 | 档案室监控独立组网 |

采购工程清单如下：

| 序号 | 位置 | 项目 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3F-5F 电梯厅 | 门禁（双向刷卡） | 楼层东西两侧电梯厅增加门禁，每层4套（双向刷卡），合计12套，其中6个立柱。 | 套 | 12 |
|  |  | 刷卡立柱 |  | 套 | 6 |
|  |  | 线管 |  | 批 | 1 |
|  |  | 网线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 信号线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 接入交换机 | 24个千兆电口，4个千兆光口，2个多模光模块 | 个 | 3 |
| 2 | 3F-5F 消防楼梯 | 门禁（双向刷卡） | 楼层东西两侧消防楼梯增加门禁（双向刷卡），每层4套，合计12套。 | 套 | 12 |
|  |  | 磁力锁 |  | 套 | 6 |
|  |  | 线管 |  | 批 | 1 |
|  |  | 网线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 信号线 |  | 批 | 1 |
| 3 | 1楼大堂 | 人脸识别一体机 | 4个通道，每通道进出口各1套人脸识别一体机 | 套 | 8 |
|  |  | 接入交换机 | 24个千兆电口，4个千兆光口，2个多模光模块 | 个 | 1 |
|  |  | 发卡器 | 发卡设备，带300张加密卡 | 套 | 1 |
| 4 | -1F | 门禁控制器 | 1，2号电梯厅通道门一套；XDT1前室一套；XDT2前室一套；LT3出口、下方各一套；LT1出口一套；食堂玻璃门一套（双向刷卡）；FM乙1721进门一套；另增加2个配电室的进门各一套；合计10套。 | 套 | 6 |
|  |  | 刷卡器 |  | 套 | 11 |
|  |  | 出门按钮 |  | 套 | 9 |
|  |  | 磁力锁 |  | 套 | 10 |
|  |  | 线管 |  | 批 | 1 |
|  |  | 网线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 信号线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 接入交换机 | 24个千兆电口，4个千兆光口，2个多模光模块 | 个 | 1 |
|  |  | 汇聚交换机 | 24个千兆光口，12个多模光模块 | 个 | 1 |
| 5 | -2F | 门禁控制器 | XDT1门口过道一套，XDT2入口一套，1，2号电梯厅入口一套，LT2入口一套，合计4套 | 套 | 2 |
|  |  | 刷卡器 |  | 套 | 4 |
|  |  | 出门按钮 |  | 套 | 4 |
|  |  | 磁力锁 |  | 套 | 4 |
|  |  | 线管 |  | 批 | 1 |
|  |  | 网线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 信号线 |  | 批 | 1 |
| 6 | -3F | 门禁控制器 | XDT1入口一套,XDT2入口一套，1，2号电梯厅入口二套，LT2内侧过道一套，LT4入口一套，合计6套 | 套 | 3 |
|  |  | 刷卡器 |  | 套 | 6 |
|  |  | 出门按钮 |  | 套 | 6 |
|  |  | 磁力锁 |  | 套 | 6 |
|  |  | 线管 |  | 批 | 1 |
|  |  | 网线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 信号线 |  | 批 | 1 |
|  |  | 接入交换机 | 24个千兆电口，4个千兆光口，2个多模光模块 | 个 | 1 |
| 7 | 梯控 | 梯控 | 电梯T1-T4，4部客梯增加梯控。有效限制地下停车场和商业层外来人员随意进出大楼，有利于安全管理 | 套 | 4 |
|  |  | 信号线 |  | 批 | 1 |
| 8 | 档案室 监控 | 高清摄像头 | 4楼资料室对角各自安装一个半球摄像机，独立组网 | 个 | 2 |
|  |  | 线管 |  | 批 | 1 |

注：各信息点网络口模块面板由招标人提供；弱电井机柜由招标人利旧。中标人负责配合安装。

- 安装要求

1.中标人需结合需求书进行现场踏勘，对原设计的平面布置及安防信息点位图纸进行深化设计，对深化设计后的方案完整性及可用性负责，并提交完整的安防门禁布置图纸。

2.中标人负责本招标文件约定范围内所有安防设备的采购、安装及调试，工程施工及相关的费用包含在项目总报价内，如施工安装中有需要其他未列出的耗材或线材，由中标人承担。

3.深圳运营中心室内装饰装修工程已完成（其中4F和5F铺设网络地板），中标人负责实施过程中对装饰装修材料的保护，如有损坏需无条件进行恢复。

4.中标人完成安装后，需向招标人提交验收报告。

- 工期要求

本项目工期为“到货10个自然日，通知进场日+30自然日完工”，整体工期包括施工前准备、设备采购及到货、各类改造及安装、测试验收和联调、试运行和整改、竣工资料签收等,中标人必须在此工期内完工。

- 维保要求

中标方具有本地化服务能力，并配有专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。中标供应商自产品验收合格之日起，提供2年上门售后服务，免费维修本次采购范围内所发生的设备及配件。对于保修期内出现质量问题，中标供应商在接到招标人故障通知后，维修人员快速反应，响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理并排除故障交付使用（部件需要返厂维修的，故障期间应当提供备品）。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理并排除故障交付使用。

- 技术要求

本次采购的安防设备和系统可不与深圳运营中心大楼原安防系统对接，两套系统可同时使用，用户需在两套系统分别进行授权。投标人所选产品须严格符合本次招标的技术要求，禁止采用任何形式的非原厂产品。具体要求如下：

- 门禁系统

设备为原厂生产，不允许采用OEM或贴牌产品，若使用进口产品，投标人供货时需提供原产地证明、报关单、检测报告等资料。

  - 系统综合技术要求

- 读卡器和门禁卡技术尚未并且不易被破解，与控制器为同一品牌技术，以保证系统高安全性，高稳定性和可靠性；

- 卡号和读卡验证信号经过严格加密，无法通过中间数据截取解密；

- 所有的验证通过中央控制器和管理服务器确认；

- 所有的命令通过中央控制器和管理服务器下达；

- 中央控制器与管理服务软件需采用高加密通讯；

- 不同性质的信息存储在门禁卡种不同的区域；

- 不同性质的信息可以被不同的读头分别读取；

- 系统采用平级架构，主要由门禁服务器、门禁控制器、前端的读卡器、电磁锁等设备构成。门禁控制器采用两门控制器或四门控制器进行现场控制；

- 为方便用户方进行设备管理，门禁软件可直接管理人脸设备，门禁硬件设备与人脸设备在门禁软件平台上统一管理，无需人脸软件对人脸单独管理；

- 当数据链路出现问题，离线工作的门禁中央控制器存储容量最大可到256M；

- 可与消防系统通过软、硬件方式联动，可与消防楼层信号直接连动楼层控制器和电源控制模块；

- 须与视频系统、消防系统等实现联动，可以提供软件或硬件两种消防联动模式。

- 支持动态电子地图，门禁系统以图形的形式显示门禁的状态；

- 前端设备防拆，防剪线，设备运行状态有自我诊断，运行故障可引发报告。

- 中央控制器对前端读卡器工作状态要求自检功能，对读卡器非人为损坏，或读卡器正常工作时自然损坏管理服务器会产生报警提示；

- 用于后端管理门禁系统的门禁管理系统服务器和电脑工作站，运行门禁管理系统软件（包括服务器端软件和客户端软件），通过TCP/IP协议以太局域网互联。

- 软件支持C/S和B/S双重架构 ，系统不仅可以通过客户端软件管理系统，同时还支持WEB的方式对门禁系统进行管理。中央管理服务器和各个门禁控制器的通信须基于TCP/IP协议的通讯方式，须能够存储至少1年出入管控历史数据。

- 能接收1000个以上报警/巡更输入；

- 能发出500个以上联动输出；

  - 管理软件平台功能

- 采用用户密码登录方式保护系统，防止未授权人员进入，用户数和优先级别无数量限制。应设置不同的优先级别以保护系统的安全运行，避免非法用户对系统配置的更改或越权操作；

- 软件应采用人机中文界面，所有操作过程数据均能存储在门禁系统服务器中，并具有查证功能，可以查实每一用户的每一操作；

- 应能由设备或控制器产生的事件启动由用户设置的控制动作序列（对应联动表），从而实现对相关系统的联动，设置控制动作序列可由宏编程完成；

- 具有用户可配置的报表生成器，可方便地生成报表模板和常用的报告词汇；

- 具有系统日志管理功能；

- 系统应具备自诊断功能，并能实时监控硬件设备状态，显示系统自诊断信息；

- 受控门读卡操作以文本方式显示读卡及人员信息；报警发生时，弹出电子地图，弹出与操作、报警有关的信息、现场摄像机联动图像以及持证人图像。由操作员填入处置措施和处理结果，关闭窗口；

- 门禁系统通过通讯接口或软件接口完成与CCTV系统的联动控制；

- 门禁系统通过开放的外部控制接口通过软体控制完成与火灾报警系统的联动控制。

- 要求提供对外编程接口(API)开发工具(SDK)或OPC、ODBC协议等，以实现与安防集成管理系统集成，或其它二次开发应用；

- 多系统主机管理，多级结构系统管理，读卡器无上限，系统无限扩容，分布式数据结构，模块化设计，便于系统升级。考勤功能，电子地图，其它联动功能（报警、消防等）；

- 权限管理能够对门点进行自由灵活的组合。能够对时间段、工作日、节假日组合定义。结合门点组和时间组，组成不同级别的门禁级别；

- 对设备状态、通讯状况、员工刷卡状况的实时情况输出。要求可根据不同的事件级别，产生各类报警，要求支持图形和声音报警；

- 系统在线监控：所有人员都可单独设置其出入通道控制等级，对可进出的区域和时间进行控制。有人员进出时，可在监控电脑看到持卡人的照片及刷卡人的图像，保安人员据此核实是否持本人的卡片；

- 门状态的检测及报警输入具有防破坏的能力；（如：剪线、短路、并接、串接等手段破坏正常状态指示）

- 在线跟踪统计，显示任意区域的持卡人进入记录，在紧急情况时可提供准确的现场人员资料；

- 系统管理功能：系统操作员管理，可建立不同级别的系统操作员，并设置口令、权限，发行操作员卡，便于系统的管理和维护；

  - 控制工作站管理和软件功能要求

工作站权限管理

- 管理员：管理人员可以从操作工作站直接了解门禁相关设备（控制器、门禁点、输入点、输出点）的状态；

- 操作员权限及特征定义：操作员必须凭密码登录系统，每个操作员都具有不同的登录密码；系统可以定义每个操作员可看到的设备、卡、消息以及可操作的功能模块和命令；

- 系统软件采用中文友好界面，支持多种语言；

- 管理系统软件配置多级密码保护功能，并能对所有软件操作人员实行分级权限管理。

工作站及数据库软件功能要求

- 系统的软件界面要求采用中文界面，支持事件报警，每个事件或报警都可以触发播报声音文件；

- 动态电子地图功能：动态电子地图将所有需要监视的门禁点、报警点、各个控制点的状态以不同的图标和颜色显示在一级或多级电子地图上，并且可以在地图上通过鼠标进行开门、关门、设防、撤防等实时控制。在发生报警时，会自动弹出相应的电子地图，并可提示报警点的相应位置；

- 人像核对功能：当人进出刷卡时，系统会马上在中心的显示终端自动调出卡片主人资料和图像，以供管理人员核实刷卡的人是否为该卡的主人。并可改自动开门为由管理人员核对人像照片后,由管理人员确认开门；

- 查询与跟踪功能：

- 查询功能：通过自定义输入读卡器、使用情况、部门、区域、卡号或姓名等资料可查找某个时间段或某些人在什么区域，或者某个/某些区域有哪些人，并且将异常时间信息记录在门禁工作站的数据库中，管理人员可及时准确地查找到相关人员，及时处理各种情况，可从历史记录中检查并定期打印自动分类报表；

- 跟踪功能：实现对特定卡的追踪，被追踪的卡在楼内门禁点刷卡时，都会自动以报警方式自动向中心报告；

- 自定义报告功能：要求系统对所有输入事件、报警事件、故障事件及其它事件等都保持完整的记录。系统除了需要提供预先定义的报告类型外，还可以根据用户的要求从历史记录中选取特定的事件来生成报告。报告可根据日期、时间、门组、事件类型、单独或持卡人组等多种条件分类查询，并生成报表（excel和PDF两种格式）。报告的输出形式可以是屏幕显示、打印机打印，或生成一个文件以备日后使用或为其它管理工作提供数据；

- 区域与组别管理：要求系统能对现场进行区域分区，便于进行区域统计和路径控制；

- 假期定义：可定义国家规定的公众假期，包括阳历假期（固定）及阴历假期（可变）。假期的定义用于方便规定哪些持卡人可以在假期进出；

- 在线跟踪统计，显示任意区域的持卡人进入记录。

  - 网络双门控制器

投标人所投门禁控制器应完全满足以下要求，且需为成熟产品（严格禁止未上市或准上市新品投入本项目）。

- 网络门禁主控制器安装在相应区域的弱电间；

- 门禁主控制器能够实现联网方式或独立方式工作，联网方式时，通过软件设置可实现远程遥控开、关门等动作，当系统参数设定并下载至本地后通讯中断时可实现独立方式工作；

- 门禁控制器具有完全智能的特性，在工作状态时，不需要与第三方通讯，在通讯异常或个别控制器被破坏等情况发生时，不会影响整个系统的正常工作。即使在与管理计算机通讯中断时，也可以独立判断或处理发生的事件，独立运行和存储数据，具备可靠的运行稳定性；

- 门禁主控制器之间通TCP/IP方式组网，方便扩展，可灵活搭配接入门禁系统；

- 主控制器核心处理器应采用32位微处理器以上，工业级设备。在发生异常时自动复位，可以管理至少32个(含)读卡控制器以上，内置Linux操作系统；

- 主控制器自带高效处理器，识别小于1秒；

- 带开关指示灯和状态指示灯；

- 玻璃纤维增强型外壳保护内部部件，所有的连接指示都清晰标注在外壳上；

- 可脱机工作，当与控制主机（或服务器）通讯联系中断时，能自动转入独立工作模式，并能识别门禁卡，功能保持不变；

- 可通过参数设定实现门自动常开状态，和定时自动恢复常锁状态；

- 具有门开启超时报警和门被强行打开报警功能，带有报警器蜂鸣器；

- 整个系统要求选用双门控制器，且要求每个双门禁控制器有4个读卡器接口，以满足现场每个门禁点的双向刷卡需要，每个控制器自带8个输入点和4个继电器；

- 时间区域设定可设置一周七天的时间表，每天不少于6个时段，支组门分组功能；

- 可通过软件设定按组执行消防联动或控制器硬件实现与计算机离线时的消防联动及报警联动；

- 持卡容量：单个主控不少于10000张卡；

- 事件缓存器：单个主控存储30000条离线事件；

- 假日表：至少256个以上；

- 至少可以支持卡、密码、卡+密码、临时密码四种认证方式；

- 支持RS232、RS485、TCP/IP三种通讯模式，板载TCP/IP接口；

- 与控制PC机的通讯中断时, 具备自身存储功能; 恢复通讯后, 将存储的数据自动传送给主机；

- 中央控制器与服务器管理软件之间通讯须采用数据加密技术；

- 认证证书：控制器必须提供中国公安部的检测报告，具有CE认证或UL的证明；

  - 人脸识别终端

- 不小于7英寸IPS屏，分辨率≥1024*600；

- 人脸验证准确率大于等于99.5%，1：N比对时间≤0.35秒/人；

- 用户容量：≥50,000（1：1），≥50个管理员；

- 人脸识别范围: 适应0.3m～2.0m识别距离，身高范围0.9m～2.4m；

- 支持胁迫报警、 防拆报警；

- 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；

- 光照补偿：自动白光补光，自动红外补光；

- 网络协议: IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P；

- 设备在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m~4m范围内，应能有效识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；

  - 非接触式读卡器

- 工作频率：13.56MHz；

- 读卡器材质为聚炭酸脂保证长期使用不褪色和变色；

- 读卡器为非接触式读卡器，应具有发光二极管状态显示、蜂鸣器。如果刷卡或键入被接受或错误，蜂鸣器应发声、LED点亮提示信息；

- 应能用不同的提示音区分下列事件：确认提示音，拒绝提示音，报警提示音；

- 使用可与大多数现有韦根协议门禁面板轻松对接的韦根输出；

- 具有先进的密钥管理系统，降低了数据被窃或智能卡被复制的风险；

- 读卡机应符合UL/C 294 标准，而且应该遵循以下ISO 标准：15693 (只读)，14443A (CSN 只读)和14443B (只读)；

- 必须具备宽工作电压自适应5V--16V DC范围内，保证供电电压波动时能稳定工作。

  - 电锁

- 最大拉力：单门280kg(600Lbs)或双门280kgx2(600Lbsx2)直线拉力；

- 带门磁信号；

- 通过UL认证。

  - 开门按钮

- 非接触多功能出门按钮；

- 符合86标准底盒安装，适应用户装修风格；

  - 门禁卡

- 工作频率：13.56MHz；

- 采用安全性高、非破解的射频卡；

- 卡应遵循非接触式智能卡的以下标准：ISO 15693 和ISO14443A/B；

- 门禁智能卡的物理结构应符合ISO 7810标准，对长度、宽度、厚度、平坦度、构造和耐用性的要求，而且能使用指定的证卡打印机，直接进行双面染料升华或热转印打印；

- 接入交换机

- 千兆电口≥24个， 1G/2.5G  SFP光口≥4个；Console口≥1个；

- 交换性能≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；

- 支持IEEE 802、3az 标准的 EEE节能技术，可大幅度的减小端口功耗，达到节能的目的；

- 支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；

- 光模块≥2个(单台)；

- 汇聚交换机

- 100/1000 Base-X 千兆光口≥24个，千兆电combo口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），10G SFP+万兆光口≥4个，1个Console口，1个Manage口；

- 交换性能≥336Gbps，包转发率≥140Mpps；

- 支持IEEE 802、3az 标准的 EEE节能技术，可大幅度的减小端口功耗，达到节能的目的；

- 光模块≥12个；

# 附件3：评分标准

项目评分标准

## 一、评标原则

- 本次招标采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

- 对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

- 对招标文件或评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

- 合并投标后有效标书数量少于3家，项目按流标处理。

- 所有有效投标经评审后，技术得分大于等于33分的少于2家，项目做流标处理。

## 二、符合性检查

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标书未按招标文件所附格式或者招标文件所提要求提供各类文件者；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（投资人/负责人）及法定代表授权的代理人签字；

            - 代理人无法定代表人（投资人/负责人）出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人（投资人/负责人）和代理人身份证复印件者；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足要求的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”要求及本采购书附件2 “采购需求”要求全部条款者；

            - 投标总价格大于或等于45万元的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；

            - 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。

## 三、评标标准

- 本项目招标评标采用综合评分法，满分为100分。其中价格分为45分，技术分为55分。

- 对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，以投标较早者排序在先。

- 如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过28.06%（含）需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

## 四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（45分），其他有效投标价格得分计算公式如下：

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*45

## 五、 技术评分

实质性响应招标文件项目需求的投标为有效投标，否则视为废标。评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评审要素 | 参考评分方式 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 公司实力 | 投标人具有： 电子与智能化工程专业承包资质一级得2分，二级得1分，没有不得分； 安全技术防范系统设计施工维修资格证一级得2分，二级得1分，没有不得分； 维修企业技术等级证书一级得2分，二级得1分，没有不得分； 具备认证范围为电子与智能化工程施工的ISO9002质量体系认证证书，有得1分，没有不得分； 具备安全生产许可证，有得1分，没有不得分； 注： 提供有效期内的认证证书扫描件并加盖投标人公章。未按要求提供或相关材料不清晰导致评委无法识别的不得分；超过有效期的不得分；认证范围与本项目内容不相关的不得分。 | 8 |
| 项目业绩 | 投标人自2019年5月1日以来（以合同签订时间为准）具有门禁项目集成案例（或者项目内包括了门禁系统），视集成案例合同金额及其与本项目的相似度进行评分，每个得0-1分，最多提供5个案例。（需提供合同复印件，复印件中清晰的显示服务内容、项目金额、项目时间等主要项目要素，并加盖公章） 注：合同须为投标人签署，其子公司合同不得分。 | 5 |
|  | 投标人自2019年5月1日以来（以合同签订时间为准）具有所投门禁品牌销售案例，视门禁产品销售案例合同金额及与门禁点位数进行评分，门禁点位数在100个及以上的，每个案例得0.5-1分；门禁点位数在100个以下的，每个案例得0-0.5分，最多提供5个案例。（需提供合同复印件，复印件中清晰的显示服务内容、项目金额、项目时间等主要项目要素，并加盖公章） 注： 合同可为投标人或设备原厂签署。 合同中若无门禁点位数量字眼的，可以读卡器数量替代 | 5 |
| 投标产品技术参数 | 1、所投门禁产品具有EMC认证的，满足得2分。（需提供相关证明材料并加盖公章） 2、人脸识别终端支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读，满足得2分。（需提供相关证明材料并加盖公章） 3、人脸识别终端系统支持人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、人脸+二维码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。（提供权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）满足1项得1分，最高得2分。 4、人脸识别终端系统人脸验证准确率大于或等于99.95%，得1分；人脸识别终端系统1:1比对方式平均时间小于或等于120ms，得1分；本项最高得2分。（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 | 8 |
| 项目团队配置 | 拟安排本项目负责人具有机电二级建造师资格的，得1分；具有机电一级建造师资格的，得2分；在上述基础上，具有安全管理证书A级的，再得1分，本项最高得3分。 拟安排本项目负责人工作经验丰富，且有既往担任门禁相关项目负责人的经验，视其工作履历和作为项目负责人的过往案例与本项目的相关性，得0-2分，本项最高得2分。 拟安排本项目施工团队人员，配备安防工程师得1分；配备弱电工程师得1分，最高得2分； 注：需提供项目经理工作履历表、人员资质证明材料及参与本项目的人员社保证明。 | 7 |
| 实施方案 | 鉴于施工现场已完成装饰装修，改造和替换有一定难度，施工方案应当紧密结合项目实际情况，提出重难点分析，对项目工期、特点等了解透彻。对于部分消防门门禁，施工方案中应充分考虑与大楼现有消防系统的联动、调试和测试。针对投标人提出的施工方案进行横向比较，视其施工方案的合理性、施工工艺的先进性、科学性进行评分。 以下为具体评分项： 对招标文件中的施工方案：①有基本合理的施工方案，得0-1分；②方案中分别针对人脸识别、电梯厅、消防门和梯控等4个安装点有重难点分析，有相应的解决方法，步骤具体，可执行性强，视情况每项可各得0-1.5分；本项最高得7分。 | 7 |
|  | 对招标文件中的项目时间计划：①有基本的项目时间计划，时间计划能覆盖需求时间节点，视贴合程度，得0-1分; ②时间计划中对每个重要节点的规划合理、任务描述清晰，并有相应提交物目录，再得0-2分; 本项最高得3分。 | 3 |
|  | 投标文件中有完整的施工组织考虑，具有完善的安全技术保障措施，视详细程度，得0-2分。本项最高得2分。 | 2 |
|  | 投标文件中对服务质量管理、投诉处理及反馈措施，视详细程度，得0-2分。本项最高得2分。 | 2 |
| 售后服务 | 如投标人承诺，能提供门禁系统2年原厂售后服务的，得2分；能提供人脸识别系统2年原厂售后服务的，得2分；本项最高得4分。（需提供原厂出具的售后服务承诺函并加盖公章，无承诺函不得分） | 4 |
|  | 维保期间设备巡检：能够提供一年四次及以上的设备巡检服务并提供巡检报告，得2分。（需提供投标人出具的售后服务承诺函并加盖公章，无承诺函不得分） | 2 |
|  | 投标人在原有2年售后服务的基础上，再免费延长维保期半年得1分;免费延长维保期一年得2分，本项最高得2分。 注：需提供加盖投标人公章的承诺书扫描件。 | 2 |

注1：请投标人注明投标文件中响应该评分细则的位置和页码数。

注2：每一评分项不重复得分；须提交证明材料得分的，证明材料均需加盖公章，否则不能得分。

注3：因具有资质、证书等原因得分的，须提交清晰的资质或证书的原件复印件，否则不能得分。

附件4：货物合同模板

上金所深圳运营中心安防提升采购合同

项目： XXX项目

*投标人应按照所附合同模版与甲方签订采购合同，原则上合同条款不做变更，但甲方同意变更的除外。

甲方（买方）：上海黄金交易所深圳备份交易中心

地址：

电话：

传真：

乙方（卖方）：[名称]

地址： [地址]

电话： [电话]

传真： [传真]

- 为保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律，并根据甲方的公告内容，甲乙双方经友好协商，就相关事宜，达成以下协议。

- 合同总金额与货物明细

  - 合同总金额（含税）：¥ [小写金额]元（大写：人民币[大写金额]元整）

  - 货物明细（见附件一，乙方承诺所提供的货物和服务能够满足甲方采购书要求和乙方投标书承诺的全部内容，如有不符构成违约、按照本合同的违约条款处理。）

  - 维保服务内容及要求（见附件二）

  - 货物到货验收单（见附件三）

  - 货物安装验收单（见附件四）

  - 项目人员变更单（见附件五）

三、付款方式

1、甲方按照以下付款方式在收到乙方每一笔款项的合法[发票类型，如增值税专用发票]后[账期：如20工作日]内向乙方 转账 支付相应金额款项。

2、付款方式：

[付款方式及付款金额]

甲方账户信息：

单位名称：上海黄金交易所深圳备份交易中心

开户银行：

帐号：

税号：

乙方收款信息：

单位名称： [单位名称]

开户银行： [开户银行]

开户账号： [开户账号]

四、交货事宜

1、交货时间：[货期，如合同签订后的30天内]

2、交货信息：

（1）甲方指定本合同项下货物的收货单位（人）全称为： 上海黄金交易所深圳备份交易中心；货物收货地址为： [收货地址]。

（2）甲方指定的联系人的姓名及联系方式为：[联系人姓名][联系方式]

（3）乙方指定的联系人的姓名及联系方式为：[联系人姓名][联系方式]

3、运输方式以及运费承担：乙方负责货物到合同指定的交货地点的运输，并承担货物的运输风险。

五、包装标准、品质保证

1、乙方提供的货物为原厂商包装，包装按原厂商的有关规定执行，解释权归原厂商，安装集成服务由[安装集成责任方，如乙方]负责执行，[协助安装集成责任方，如甲方]提供必要的安装条件支持。

2、乙方交付甲方的本合同项下的货物均须符合原厂商的相关技术规范。

3、[维保服务责任方，如乙方]要按照本合同约定的保修条款提供保修服务。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺和材料等缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后[日期，如3天内]，免费负责更换有缺陷的零部件或整机。

六、验收

1、验货标准：货物在品牌、规格、型号、数量和包装上符合原厂商的标准以及本合同第二款与第五款的约定。

2、乙方向甲方提供验收单（见附件三），甲方在货物到达交货地点后[日期，如   个工作日]内进行货物验收。验收时，须由甲乙双方共同对货物进行清点并加电试运行，清点无误，加电无故障，则视为本项验收通过；若逾期验收，视为此项验收通过。甲方在验收过程中发现问题，乙方又未能在[日期，如3个工作日]内予以解决的，视为乙方违约，按照本合同第七款第一条“乙方违约责任”第（1）项约定处罚。

3、本次采购的所有货物安装集成工作由[安装集成责任方]负责，相关工作须在货物验收完成后的[日期，如   个工作日]完成，安装集成工作完成后须经甲方验收通过。甲方在安装集成工作完毕并提交验收申请（见附件四）[日期，如   个工作日]内必须展开验收，否则视为验收通过。甲方须对验收过程中发现的问题向乙方进行详细说明，存在异议的，双方协商解决；乙方须对甲方所有验收过程中发现的问题及时响应（[日期，如3个工作日]内响应）并解决。

4、甲方不得无故拖延验收过程，或者对设备及其安装过程提出超出本合同之外的其他要求，若因此造成逾期付款，视为甲方违约，按照本合同第七款第二条“甲方违约责任”第（1）项约定处罚。

5、甲方的验收签字人应为甲方指定的联系人，若为其他人签字视为无效。

七、违约责任

1、乙方违约责任

（1）乙方逾期交货或者[安装集成责任方]逾期完成安装集成工作的或者所供货物与需求不符或者不能满足本合同第二款、第五款所规定的要求且在合同约定的期限内未能纠正的，每日按合同总金额的[违约金比例，如1%]向甲方支付违约金。所有违约金最高不超过合同总金额的[违约金比例，如20%]。乙方逾期[日期，如20日]仍未能交付全部货物并验收通过的，或者[安装集成责任方]逾期[日期，如20日]仍未能按照合同约定完成安装集成工作的，甲方有权解除合同，并按照[倍率，如1.2]倍金额收回已交付乙方的款项，由此给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

（2）乙方所交货物的品牌、规格、数量、质量、外包装经确认不符合合同规定的，若甲方同意接受则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接受，则按照本条第（1）项约定执行合同。

（3）因可归咎于乙方的原因（如乙方未能将货物送至甲方指定的交货地点），未能按时将货物交付甲方指定地点的，乙方应承担赔偿责任，赔偿方式按照本条第（1）项约定执行。

（4）乙方在本合同项目前期招标过程中参与围标、串标、陪标等舞弊行为或作假行为的，一经甲方核实则构成违约，乙方应承担合同总额20%的违约金并返还甲方已经支付的本合同全部款项。甲方有权终止本合同，由此产生的其他损失，乙方须进行赔偿。

（5）乙方私自变更项目人员或未按项目人员名单提供服务，甲方有权要求乙方改正。乙方每延迟一天改正，甲方收取违约金人民币 1000 元。如遇特殊情况需调整人员名单的，则须填写项目人员变更单并经甲乙双方代表及监督人员共同签字后生效（项目人员变更单详见附件五）。甲方对乙方的项目组成员进行资质审核，在业务推进过程中，甲方有权要求乙方更换人员。若乙方安排更换的人员仍不符合甲方要求，导致项目延期的，每延期一日按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金，累计违约金最高不超过合同总金额的 20% ，由此给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、甲方违约责任

（1）甲方逾期付款的，每日须按合同总金额的[违约金比例，如1%]的标准向乙方支付违约金。此项违约金最高不超过合同总金额的[违约金比例，如20%]。甲方逾期[日期，如20天]仍未能交付合同规定款项的，乙方有权解除合同，由此给乙方造成的其他损失，甲方应承担赔偿责任。

（2）甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括甲方中途退货），视为甲方单方违约，甲方除了向乙方支付其无故拒绝接受部分（或中途退货部分）货款金额的[违约金比例，如20%]赔偿乙方外，还给乙方造成其他损失的，甲方应承担赔偿责任。

（3）因可归咎于甲方的原因（如因甲方错误告知交货地点和接货人，致使乙方无法按时送达），由此给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。

3、违约金支付：所有一方向另一方支付的违约金须在违约发生后5个工作日内支付，每延迟一日按照违约金额的[违约金比例，如1%]支付罚金。乙方违约后甲方收回已支付款项的支付方式及罚息照此办理。

八、货物保管风险的转移

货物到达本合同约定的交货地点之前，货物保管风险由乙方承担；货物到达本合同约定的交货地点之后，货物保管风险由甲方承担，乙方不再承担任何保管责任。

九、服务条款

本合同附件所列货物，乙方根据需求情况进行服务，本合同另有其他约定的以其他约定为准。

十、不可抗力

如果由于战争、火灾、水灾、台风、地震等依法视为不可抗力之因素而造成无法按合同约定履行义务时，双方可以免责任，互不承担违约责任。但任何一方应在不可抗力发生后2个工作日内善意、及时地以书面形式通知不知情的另一方，并应于不可抗力发生后20日内向对方出具国家有关机关签署的不可抗力事故证明书。

十一、争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先协商解决，协商不成时，任意一方可在所辖区人民法院提起诉讼，通过法律途径解决。

十二、保密

在本合同生效后，任何一方向另一方提供的、该另一方不能从公共渠道取得的信息均构成提供方的保密信息，接受信息的一方除非为履行本合同之目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但接受信息的一方根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，接受信息的一方应当首先通知提供信息的一方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。

就本合同的目的而言，“保密信息”指一方因本合同而向另一方披露的所有业务及技术信息，除非这些信息目前或其后并非因违反对披露方的任何保密责任而变为公开的信息，或者这些信息己经或其后由另一方所开发或从不须承担任何保密责任的独立来源取得。本款规定不因本合同的期满、无效、终止而失效。

十三、合同效力及变更

本合同经双方代表人加盖公章或合同专用章并签署日期之日起生效，生效日期为最后盖章日期，双方均未签署日期，合同不生效，仅一方签署日期，合同生效日期即为该日期。

合同未尽事宜双方应协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议作为合同附件与合同正本有同等法律效力。

特别约定：合同及其附件构成全部合同，合同签订之日起，双方以前或执行本协议过程中所做的任何口头交流、声明或协议等相关文件均告无效。本协议任何一方均可提出对本协议内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方公告的“[项目采购书名称]”的内容及乙方投标内容作为本合同的一部分，具有同等法律效力。如存在冲突，以乙方投标文件的内容为准。

（以下无正文）

甲方：上海黄金交易所深圳备份交易中心（章）                   乙方：

日期：     年    月    日                   日期：     年    月    日

附件一：货物明细

货物描述：

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 配置 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：维保服务要求

- 乙方具有本地化服务能力，并配有专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。

- 乙方自产品验收合格之日起，提供2年上门售后服务，免费维修本次采购范围内所发生的设备及配件。

- 对于保修期内出现质量问题，乙方在接到招标人故障通知后，维修人员快速反应，响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理并排除故障交付使用（部件需要返厂维修的，故障期间应当提供备品）。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理并排除故障交付使用。

附件三：

货物到货验收单

经验收，以下货物的品牌规格、配置、数量等均与合同约定相符，货物验收通过。

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 配置 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方验收人：                        日期：      年      月       日

乙方验收人：                        日期：      年      月       日

甲方采购办：                        日期：      年      月       日

附件四：

货物安装集成验收单

经验收，以下货物已按照甲方及相关设备安装要求安装（集成），运行无故障，安装集成验收通过。

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 配置 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方验收人：                        日期：      年      月       日

乙方验收人：                        日期：      年      月       日

甲方采购办：                        日期：      年      月       日

附件五：

# 项目人员变更单

- 变更原因及变更时间：

- 变更人员名单：

乙方（盖章）：

乙方代表签字：

日        期：

甲方需求部门签字：                             甲方采购办签字：

签   字   日  期：                             签  字  日  期：